## Slide 1: Gebruik van deze presentatie
Graslanden
In het openbaar groen

## Slide 2: Handleiding
Dynamisch product
  Deze presentatie wordt geregeld aangepast aan de hand van de feedback van de gebruikers

## Slide 3: Handleiding
Zie: Handleiding presentatie (film)
  Ingesproken tekst bij dia’s
  Dia’s spelen af als een film (vanaf dia 4 Overzicht)
  Een hoofdstuk kiezen zonder te moeten scrollen
Bekijk in presentatiemodus
met het geluid aan!
Alle afbeeldingen
zijn van Peter,
tenzij anders
vermeld

## Slide 4: Criteria opstellen voor doelen en locaties Inleiding
Graslanden
In het openbaar groen

## Slide 5: Overzicht
Grasland
Klik op
een kader
om naar dat deel te gaan
Betekenis
Informeren
Gebruik
Plaats
(Sier)kenmerken
Stappenplan GPS
G.P.S.-methode
Betekenis
Beheer
Ontwikkeling
Doel van deze presentatie
Zorgstrook
Algemeen
Aandachtspunten

## Slide 6: Doel van deze presentatie
Vraag: “Hoe en waar graslanden toepassen?”

## Slide 7: Doel van deze presentatie
Vraag: “Hoe en waar graslanden toepassen?”
Antwoord: “Leer om zelf keuzes maken”
Geef iemand een vis en hij heeft eten voor één dag
Leer iemand vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven

## Slide 8: Doel van deze presentatie
Begrijpen waarom het belangrijk is om criteria op te stellen voor het toepassen van graslanden, het bepalen van geschikte locaties en aangepast beheer
Notes: Criterialijst is (gedeeltelijk) opgesteld en kan als vertrekpunt dienen

## Slide 9: Doel van deze presentatie
Begrijpen waarom het belangrijk is om criteria op te stellen voor het toepassen van graslanden, het bepalen van geschikte locaties en aangepast beheer
G.P.S.-methode
  Overzicht
  Hulpmiddel
  Bestaand beleid
  Criterialijst
Groenvisie
Notes: Criterialijst is (gedeeltelijk) opgesteld en kan als vertrekpunt dienen

## Slide 10: Doel van deze presentatie
Een overzicht van mogelijke factoren om in rekening te brengen bij het opstellen van criteria
Dit is een niet-limitatieve lijst, dus zelf nadenken mag
😉

## Slide 11: Doel van deze presentatie
Cursus
Inspiratie-presentatie
Notes: De nodige kennis in huis te halen / zoekenProfessionele informatie
  Opleidingen
  Info
  Graslanddeskundigen

## Slide 12: Doel van deze presentatie
Cursus
Inspiratie-presentatie
Aanzet
  Graslanden toepassen
  Kennis verwerven intern en/of extern
Hulp voor opstellen criteria
Aandachtspunten
Notes: De nodige kennis in huis te halen / zoeken

## Slide 13: Doel van deze presentatie
Inspiratie
  Draagvlak creëren
  Anderen (niet-groendeskundigen) enthousiasmeren
Dienst(en)
Studiebureaus
Gebruikers
Publieke ruimte
Bestuur

## Slide 14: Overzicht
Grasland
Betekenis
in deze presentatie

## Slide 15: Grasland: Betekenis
Termen Technisch Vademecum Grasland
Lang gras met kruiden
Bron: Fragment uit Technisch Vademecum Grasland. Harmonisch Park- en Groenbeheer. ANB
Notes: Hier bovenaan rechts een kleine afbeelding zetten van het vademecum

## Slide 16: Grasland: Betekenis
Term in deze presentatie
Lang gras met kruiden
Notes: Begrijpbare term voor het grote publiek en we voorzien de nodige foto’s om het te verduidelijken

## Slide 17: Grasland: Betekenis
Alternatieve benamingen
  Grazige vegetatie
  Bloemrijk grasland
  Kruidenrijk / kruidig grasland
  Grasveld
  … .
Link niet-groendeskundigen
  Grazen
  Ingezaaide bloemenweide
  Pluktuin
  Voetbalplein
Notes: Grazers
Bloemenweide
Kruidenmix
Voetbal

## Slide 18: Overzicht
Stappenplan GPS
G.P.S.-methode

## Slide 19: G.P.S.-methode: Stappenplan
Analyse
  Bestaande of toekomstige situatie
  Eisen en wensen
  Wetgeving
Zie PXL-cursus:
Beplantingsplannen

## Slide 20: G.P.S.-methode: Stappenplan
Analyse
  Bestaande of toekomstige situatie
  Eisen en wensen
  Wetgeving
Gedetailleerde criteria opstellen via GPS (ev. per locatie)

## Slide 21: G.P.S.-methode: Stappenplan
Analyse
  Bestaande of toekomstige situatie
  Eisen en wensen
  Wetgeving
Gedetailleerde criteria opstellen
Doelstellingen en Locaties vastleggen

## Slide 22: G.P.S.-methode: Stappenplan
Gebruik
Plaats
Sier- / Soortkenmerken
Belangrijkheid

## Slide 23: G.P.S.-methode: Stappenplan
Een voorbeeld
  Allemaal gras!
  Uitzicht en beheer afgestemd op gebruik
    LANG
    KORT
Notes: Voetbal: kort gras zodat de bal goed kan rollen
Spelen, recreatie, liggen: iets langer gras is mogelijk
Over (gemaaide) paden lopen: lang gras is mogelijk
(tijdelijk) Geen gebruik => potentiële graslanden

## Slide 24: Overzicht
Gebruik
G.P.S.-methode

## Slide 25: G.P.S.-methode
Gebruik
Waarom?
Notes: Wat kun je allemaal doen met gras (grazige vegetatie), welk beeld (sfeer) en welke doelstellingen (EcoSysteemDiensten) wil men bereiken?

## Slide 26: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Ecosysteemdiensten
    Biodiversiteit behouden en verhogen
    Beleving en sfeer
    Architectuur
    Kostenbesparend
    Werkgemak
    Werkspreiding
    Bouwtechnisch
    …
Altijd
combinaties

## Slide 27: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Ecosysteemdiensten
    Biodiversiteit behouden en verhogen
    Beleving en sfeer
    Architectuur
    Kostenbesparend
    Werkgemak
    Werkspreiding
    Bouwtechnisch
    …
Klik op een om naar dat deel te gaan
Of
Klik ergens op de dia om verder te gaan met de presentatie

## Slide 28: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Ecosysteemdiensten
Bron afbeelding Ecosysteemdiensten: Ecopedia. sd. Ecosysteemdiensten. Geopend Oktober 20, 2020. https://www.ecopedia.be/encyclopedie/ecosysteemdiensten.
👍
👍
👍
👍
👍
👍
Notes: Verschraling => diversiteit => Bestuiving + plaagbeheersing
erosiebeheersing

## Slide 29: G.P.S.-methode
 | Gazon, kort gras | Lang gras
Afkoeling omgeving | + | ++
Afvang luchtvervuilende stoffen | + | ++
Modderopvang en erosiepreventie | ++ | +
Verhoogde waterinfiltratie | + | ++
Bestuiving *1 |  | +
Biologische plaagbestrijding *1 |  | +
Verhoogde biologische bodemkwaliteit | - | ++
Afbraak organisch materiaal *1 |  | +
… |  | 
*1 ten gevolge van de diversiteit aan insecten.
Gebruik
  Functies
    Ecosysteemdiensten

## Slide 30: G.P.S.-methode
 | Gazon, kort gras | Lang gras
Afkoeling omgeving | + | ++
Afvang luchtvervuilende stoffen | + | ++
Modderopvang en erosiepreventie | ++ | +
Verhoogde waterinfiltratie | + | ++
Bestuiving *1 |  | +
Biologische plaagbestrijding *1 |  | +
Verhoogde biologische bodemkwaliteit | - | ++
Afbraak organisch materiaal *1 |  | +
… |  | 
*1 ten gevolge van de diversiteit aan insecten.
Gebruik
  Functies
    Ecosysteemdiensten

## Slide 31: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Biodiversiteit behouden en verhogen
      Natuurontwikkeling en -verbindingen, corridors, stapstenen.

## Slide 32: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Beleving en sfeer
      Inkleding ruimte
Notes: Sfeerbeelden => groen aangepast aan de omgeving en het gebruik
We vinden dat normaal in disneyland

## Slide 33: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Beleving en sfeer
      Diversiteit in beelden en sfeer, fauna en flora, … en mensen
Park
Centrum
Natuur
1
2
3
4
5
    Natuurlijk groen
    Cultuurlijk groen
Overgang
Niet-recente foto’s
Notes: Hoe meer verschillende types groen, hoe meer:
Verschillende types mensen de ruimte gaan gebruiken. => verhoging van de draagkracht door appreciatie
Biotopen
Verschillende ecosysteemdiensten kunnen worden uitgerold

## Slide 34: G.P.S.-methode
Park
Centrum
Eindbeelden
Natuur
1
2
3
4
5
    Natuurlijk groen
    Cultuurlijk groen
Overgang
Notes: Hoe meer verschillende types groen, hoe meer:
Verschillende types mensen de ruimte gaan gebruiken. => verhoging van de draagkracht door appreciatie
Biotopen
Verschillende ecosysteemdiensten kunnen worden uitgerold

## Slide 35: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Beleving en sociale betekenis
Ga buiten spelen!
Bron afbeelding: www.debestemoppen.nl https://www.debestemoppen.nl ‘www.debestemoppen.nl/grappigeplaatjes/ga-buiten-spelen/

## Slide 36: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Beleving en sociale betekenis
Herkenning natuur
Terug contact
met de
heerlijke natuur
Bron afbeelding: www.pinterest.co.uk
Notes:       Feestje in het park
      Appels plukken eten

## Slide 37: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Voorbeelden van trendsetters
Notes: Great Dixter, Sissinghurst: graslanden zijn een essentieel onderdeel van de tuin- en parkarchitectuur
Gekopieerd in parken, hotels, bedrijventerreinen en tuinen => In de ruime omgeving, maar ook tot in het buitenland

## Slide 38: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Vormgeving met graslanden

## Slide 39: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Vormgeving afgestemd op beheer
Notes: Vlakke stukken in gazon  hellingen in grasland
Zones aanpassen op hellingen indein ze gebruikt worden om te zitten op bijv. de avondzon

## Slide 40: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Vormgeving van het ontwerp ondersteunen

## Slide 41: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Vormgeving van de sportinfrastructuur
Notes: ==the rough is effectief deel van het spel

## Slide 42: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur gebouwen
      Versterken

## Slide 43: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Markeren brandweg

## Slide 44: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Sfeer bepalen

## Slide 45: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
      Sfeer bepalen
      Plaatje klopt

## Slide 46: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
    Begeleiden mensen
      Buffers
      Looplijnen
      Indelen in zones
Legende
Gazon
Grasland
Boom

## Slide 47: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Architectuur
    Begeleiden mensen
      Buffers
      Looplijnen
      Indelen in zones
Bron afbeelding links: Google Maps. 3D
Geopend augustus, 2021.
Notes: Bufferzone helpt ook om mensen uit natte of kwetsbare delen te houden

## Slide 48: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Goedkoper?  Beter?
      Beter voor wie en/of wat?

## Slide 49
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Voorbeeld
    Legende
      Gazon
Notes: Enkel die oppervlakten in gazonbeheer maaien die gebruikt worden of waarvan men wil dat ze gebuikt worden

## Slide 50
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Voorbeeld
    Legende
      Gazon
Notes: Enkel die oppervlakten in gazonbeheer maaien die gebruikt worden of waarvan men wil dat ze gebuikt worden

## Slide 51
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Voorbeeld
    Legende
      Gazon
      Grasland

## Slide 52: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Voorbeeld: Enkel gazon
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | €/m2 Per beurt | €/m2 Per jaar | €/ha Per jaar | Totaal Per jaar
100% Gazon intensief | 4 | 20 | €0,02 | €0,40 | €4.000,00 | €16.000,00
60% Gazon intensief | 2,4 | 20 | €0,02 | €0,40 | €4.000,00 | €9.600,00
40% Grasland extensief | 1,6 | 2 | €0,10 | €0,20 | €2.000,00 | €3.200,00
Kostprijs maaiwerken op jaarbasis: |  |  |  |  |  | €12.800,00
Zorgstroken (m) | 2000m | 20 | €0,02 | €0,40 | €800,00 | €800,00
Kostprijs maaiwerken op jaarbasis: |  |  |  |  |  | €13.600,00
+ graslanden
+ zorgstroken
15% goedkoper
Prijzen: 2018
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 53: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Voorbeeld: Vreemde berekening. Te vinden op het internet
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | €/m2 Per beurt | €/m2 Per jaar | €/ha Per jaar | Totaal Per jaar
Gazon intensief | 10 | 20 | €0,02 | €0,40 | €4.000,00 | €16.000,00
Gazon extensief | 10 | 10 | €0,02 | €0,20 | €2000,00 | €20.000,00
Grasland intensief | 10 | 4 | €0,02 | €0,08 | €800,00 | €8.000,00
Grasland extensief | 10 | 2 | €0,02 | €0,04 | €400,00 | €4.000,00
Grasland extensief | 10 | 1 | €0,02 | €0,02 | €200,00 | €2.000,00
Prijzen: 2018

## Slide 54: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen
      Omvormen daar waar het gebruik het toelaat
Begraafplaats uitbreidingszone
Gazonbeheer
Combinatie

## Slide 55: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Kosten besparen – efficiënt werken
      Aan het werk aangepaste machines
      Bereikbaarheid én berijdbaarheid met machines!
      Grote oppervlakten
      Gemakkelijk te volgen vormen
      Weinig obstakels
      Weinig handwerk (bosmaaier)

## Slide 56: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Hellingen
Notes: Etethisch, zitgelegenheid
Opdelen in zitgelegenheid en langgras

## Slide 57: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Hellingen
Notes: Etethisch, zitgelegenheid
Opdelen in zitgelegenheid en langgras

## Slide 58: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Obstakels inpakken – bomen en heesters

## Slide 59: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Obstakels inpakken

## Slide 60: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Obstakels inpakken

## Slide 61: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Tijdelijk natte stukken – maaien als het gewenst is + als ze droog zijn
Foto Rudi VVOG
Notes: Maaien wanneer ze droog zijn

## Slide 62: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkgemak
      Tijdelijk niet gebruikte terreinen => maaien wanneer nodig
Open plekken maaien waar nodig
Grasland => dichte grasmat (gazon)
±6 weken op voorhand in 4 maaibeurten
Notes: Maaien voor de periode dat ze wel gebruikt worden

## Slide 63: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkspreiding
      Voorbeeld: Gazon
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | Aantal Ha gemaaid Per jaar
100% Gazon intensief | 4 | 20 | 80
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 64: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkspreiding
      Voorbeeld: Gazon
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | Aantal Ha gemaaid Per jaar
100% Gazon intensief | 4 | 20 | 80
60% Gazon intensief | 2,4 | 20 | 48
40% Grasland extensief | 1,6 | 2 | 3,2
Totaal aantal Ha: |  | Totaal aantal Ha: | 51,2
minder
oppervlakte
maaien
36%
=> Combi gazon + graslanden
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 65: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkspreiding
      Voorbeeld: Gazon
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | Aantal Ha gemaaid Per jaar
100% Gazon intensief | 4 | 20 | 80
60% Gazon intensief | 2,4 | 20 | 48
40% Grasland extensief | 1,6 | 2 | 3,2
Totaal aantal Ha: |  | Totaal aantal Ha: | 51,2
minder
oppervlakte
maaien
36%
=> Combi gazon + graslanden
Zorgstroken 2000m | 0,2 | 20 | 4
Totaal aantal Ha: |  | Totaal aantal Ha: | 55,2
31%
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 66: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkspreiding
      Voorbeeld: Gazon
Type beheer | Aantal ha | Maaifrequentie Per jaar | Aantal Ha gemaaid Per jaar
100% Gazon intensief | 4 | 20 | 80
60% Gazon intensief | 2,4 | 20 | 48
40% Grasland extensief | 1,6 | 2 | 3,2
Zorgstroken 2000m | 0,2 | 20 | 4
Totaal aantal Ha: |  | Totaal aantal Ha: | 55,2
minder
oppervlakte
maaien
Zorgstroken 2000m | 0,2 | 20 => 10 | 2
Totaal aantal Ha: |  | Totaal aantal Ha: | 53,2
31%
=> Combi gazon + graslanden
33%
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 67: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Werkspreiding
      Voorbeeld: Gazon
      2 pieken
=> Combi gazon + graslanden
Notes: Andere manier van maaien = andere prijzen/m2
Prijs indicaties
Verschillen tot 250% kunnen voorkomen al naar gelang d egrond, aantal obstakels en vooral de hoeveelheid handwerk
40% gazon kwijt en maar 15% minder uitgave => goeddkoper versus. Beter
- extra belevingslaag, niet ieder 14 dagen OVERAL lawaai rond school, biodiversiteit,

## Slide 68: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
    Bouwtechnisch
      Deel van isolatiemateriaal

## Slide 69: G.P.S.-methode
Gebruik
  Functies
  Duurzaamheid
    Grasland: Natuurlijke ontwikkeling en aangepast beheer
    Bloemenakker: éénjarige inzaaien (= omploegen + inzaaien)

## Slide 70: Overzicht
Plaats
G.P.S.-methode

## Slide 71: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
  Afgestemd op de directe omgeving

## Slide 72: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
    Centrum – Tussengebied – Buitengebied
      Verstedelijkt  landelijk
Zie VVOG-presentatie:
Ruimte voor groen
Notes: Gradiënten: Natuur of natuurlijk groen kan tot in het verstedelijk gebied voorkomen en/of worden toegepast

## Slide 73: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op
    Centrum
      Verstedelijkt
Maria Hendrikapark
Maria
Hendrikapark
Notes: Hoe kan dat? => ooit mensen het inzicht, de kennis en het lef hbben gehad om dze beslissing te nmen => kan ook met graslanden => gebruik en werken naar de gewenste eindbeelden
Kan de natuur tot midden in een stad worden ingezet?
Foto’s: een voorbeeld van natuur in de stad
Het Maria Hendrikapark ligt in het centrum van Oostende, volledig omgeven door het stedelijk milieu, op wandelafstand van de zeedijk.
In het park is een grote verscheidenheid aan sferen, biotopen en beheersvormen te vinden. De bezoekers lopen vanuit de stad rechtstreeks de groene zones in en eenmaal in het park – vooral in de ruigere gedeelten – is het moeilijk om zich voor te stellen dat men zich in het midden van een stad bevindt.

## Slide 74: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
    Centrum – Tussengebied – Buitengebied
      Gradiënten van natuurlijk t.e.m. cultuurlijk groen
Notes: Gradiënten: Natuur of natuurlijk groen kan tot in het verstedelijk gebied voorkomen en/of worden toegepast

## Slide 75: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
    Voorbeelden
      Woonwijk

## Slide 76: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
    Voorbeelden
      Begraafplaats en omgeving

## Slide 77: G.P.S.-methode
Plaats
  Afgestemd op de ruime omgeving
    Voorbeelden
      KMO- en industriezones
      Foto’s
Dia in opbouw
Info binnenkort
beschikbaar

## Slide 78: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving

## Slide 79: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Beleving en sfeer
      Uitleg geven!
Foto: Rudi VVOG

## Slide 80: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Vormgeving grasland afgestemd op
      Functies en het gebruik van de ruimte
      Architectuur gebouwen en groenelementen
      Terreinsituaties

## Slide 81: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Vormgeving grasland
      Eenvoudig te beheren vormen (zitmaaier!)
      Obstakels verwerken binnen het grasland en buiten de zorgstrook
Vorm?

## Slide 82: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Vormgeving grasland
      Helling  Vlak
Gazon
Gazon
Grasland
Grasland
Gazon
Grasland

## Slide 83: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Vormgeving grasland
      Helling  Vlak
Langere afstand = zachter helling

## Slide 84: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Indelen in zones
      Looplijnen
      Bezonning

## Slide 85: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Indelen in zones
      Looplijnen
      Bezonning
        In de zon
        In de schaduw

## Slide 86: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Indelen in zones
      Looplijnen
        Voldoende beloopbare oppervlakte rond & tussen graslanden
        Aanpasbare breedtes
        Bestaande looplijnen accentueren
        Looplijnen zelf bepalen

## Slide 87: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Indelen in zones
      Looplijnen
        Voldoende beloopbare oppervlakte rond & tussen graslanden
        Aanpasbare breedtes
        Bestaande looplijnen accentueren
        Looplijnen zelf bepalen

## Slide 88: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Indelen in zones
      Looplijnen
        Voldoende beloopbare oppervlakte rond & tussen graslanden
        Aanpasbare breedtes
        Bestaande looplijnen accentueren
        Looplijnen zelf bepalen

## Slide 89: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Obstakels inkleden
      Obstakels vrijmaaien binnen het grasland is niet nodig
      Uitzonderingen
Foto verzamelplaats UH

## Slide 90: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Obstakels inkleden
      A. Gazonpaden
      B. Grasland met grafstenen
A
B
A
B

## Slide 91: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Kosten besparen
      Aangepaste machines
      Kosten-batenanalyse
        Hoe hoger het aantal m2, hoe lager de prijs/m2

## Slide 92: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Kosten besparen
      Bereikbaarheid percelen
      Berijdbaarheid percelen

## Slide 93: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Kosten besparen
      Bereikbaarheid graslanden
(her)Aanleg
=> werkgangen

## Slide 94: G.P.S.-methode
Plaats
  De directe omgeving
    Kosten besparen
      Bereikbaarheid graslanden
      Obstakels  rijdend materiaal

## Slide 95: Overzicht
(Sier)kenmerken
G.P.S.-methode

## Slide 96: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of Soortkenmerken
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 97: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of Soortkenmerken
  Sfeer & gezelligheid
  Vormgeving
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 98: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of soortkenmerken
  Sfeer
  Vormgeving
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 99: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of soortkenmerken
  Bloei
  Verbreden bloeiboog
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 100: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of soortkenmerken
  Seizoenen zichtbaar
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 101: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of soortkenmerken
  Bloembollen + lang gras
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 102: G.P.S.-methode
Sierkenmerken of soortkenmerken
  Ontdekken - obsIdentify
  tot rust komen of shinen
Notes: Waarom houden we van graslanden?

## Slide 103: Overzicht
Betekenis
Zorgstrook

## Slide 104: Zorgstrook: Betekenis
Zorgstroken, netheidsstroken, …
  Stroken kort gemaaid gras langs graslanden
  Tussen grasland en
    Verharding
    Bepaalde constructies
    Dichte beplanting)
Schaamstrook

## Slide 105: Zorgstrook: Betekenis
Zorgstrook nodig?
  Beeld
  Gebruik

## Slide 106: Overzicht
Zorgstrook
Aandachtspunten

## Slide 107: Zorgstrook: Aandachtspunten
Doelen
  Esthetisch
    Verzorgd beeld
    Contrast in beheer
  Visuele communicatie
    “Dit beeld is de bedoeling en het wordt (ook zo) beheerd.”
Notes: Duidelijk maken aan de gebruikers van de publieke ruimte:

## Slide 108: Zorgstrook: Aandachtspunten
Doelen
  Praktisch
    Verzorgd beeld
    Geen kruid op paden, in de goot
Notes: Duidelijk maken aan de gebruikers van de publieke ruimte:

## Slide 109: Zorgstrook: Aandachtspunten
Doelen
  Praktisch
    Verzorgd beeld
    Kruidgroei in dichte beplanting voorkomen
Notes: Duidelijk maken aan de gebruikers van de publieke ruimte:

## Slide 110: Zorgstrook: Aandachtspunten
Doelen
  Praktisch
    Verzorgd beeld
    Kruidgroei in dichte beplanting voorkomen
Notes: Duidelijk maken aan de gebruikers van de publieke ruimte:

## Slide 111: Zorgstrook: Aandachtspunten
Doelen
  Gebruik
    Goede bereikbaarheid objecten
Pad vergeten?
Max.
armlengte

## Slide 112: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Strook duidelijk aanwezig
    Maaien van in het begin

## Slide 113: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Afwerkingsgraad
    Aantal maaibeurten

## Slide 114: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Afwerkingsgraad
    Afvoeren of mulchen maaisel

## Slide 115: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Breedte
    Minimum de hoogte van het kruid
    Eventueel bijwerken doorheen het jaar

## Slide 116: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Breedte
    Gemakkelijk af te rijden met zitmaaier

## Slide 117: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Breedte
    Gemakkelijk af te rijden met zitmaaier
    Te weinig ruimte voor zitmaaier?
    Zelftrekker om een verzorgd beeld te bekomen

## Slide 118: Zorgstrook: Aandachtspunten
Beheer
  Breedte
    “extra parking” voorkomen
Breed genoeg = uitlokkend
Te smal = ontmoedigend

## Slide 119: Overzicht
Informeren
Algemeen

## Slide 120: Informeren
Borden
  Visuele voorstelling
  Tekst: kort en krachtig
  Verwijzingen naar
    Website gemeente
    Ander infopunt

## Slide 121: Informeren
Borden met stickers
  Gemakkelijk toepasbaar
  Snel vervangbaar
  Diversiteit in lay-out
  Ideaal voor evenementen

## Slide 122: Informeren
Grote borden
  Op een centrale plaats
Vb. Toepassing Zonhoven
Op achterkant insectenhotel
Kinderen die geholpen hebben staan mee op de foto

## Slide 123: Informeren
Grote borden
  Op een centrale plaats
  Duidelijke boodschap
Foto: Rudi VVOG

## Slide 124: Informeren
Borden met QR-codes naar
  Website
  Facebookpagina
  …
Neveneffecten in de kijker zetten!
Hogeschool PXL heeft eigen bijenkasten
in de graslanden op de campus (2021)

## Slide 125: Overzicht
Ontwikkeling
Algemeen

## Slide 126: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Doelstellingen
  Algemene doelstellingen
  Natuurdoelstellingen
    Soortenarm, voedselrijk gazon
    Soortenrijk, voedselarm natuurgrasland
Enkele manieren van omvormen via graslandbeheer
  Maaien en afvoeren
  Begrazen
Notes:   Natuurdoelstellingen? Nature 2000 in een beheerplan = subsidies aanvragen
  Enkele manieren – in heel grote lijnen - geschetst

## Slide 127: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag
Aanwezige kruidlaag + inzaaien
Nieuwe kruidlaag inzaaien
Haal kennis in huis!

## Slide 128: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag beheren
  Kruid laten opkomen
  Maaibeheer volgens
    Data in planning
    Inventarisaties
Notes:   Minste werk
  Goedkoopst
  Langere wachttijd tot gewenste beeld

## Slide 129: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag beheren + zaad aanbrengen
  Kort maaien + inzaaien
  Of
  Maaisel aanbrengen
  Kruid laten opkomen
  Maaibeheer volgens
    Data in planning
    Inventarisaties
Notes:   Meer werk
  Duurder dan spontane ontwikkeling
  Sneller gewenste beeld
  Goede aanleg en goed beheer vragen kennis
  “Duur”
  Snel het gewenste beeld

## Slide 130: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Nieuwe kruidlaag aanleggen
  Inzaaien
  Maaibeheer volgens
    Data in planning
    Inventarisaties
Notes:   Goede aanleg en goed beheer vragen kennis
  “Duur”
  Snel het gewenste beeld

## Slide 131: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag beheren
  Ondersteunen wat van nature aanwezig is
Aanwezige kruidlaag beheren + bijzaaien
Nieuwe kruidlaag aanleggen
Notes:   Goede aanleg en goed beheer vragen kennis
  “Duur”
  Snel het gewenste beeld

## Slide 132: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag beheren
  Ondersteunen wat van nature aanwezig is
Aanwezige kruidlaag beheren + bijzaaien
  Ondersteunen van natuurlijke zaadbank
  Nieuwe soorten introduceren
Nieuwe kruidlaag aanleggen
Notes:   Goede aanleg en goed beheer vragen kennis
  “Duur”
  Snel het gewenste beeld

## Slide 133: Ontwikkelen: Van gazon naar grasland
Aanwezige kruidlaag beheren
  Ondersteunen wat van nature aanwezig is
Aanwezige kruidlaag beheren + bijzaaien
  Ondersteunen van natuurlijke zaadbank
  Nieuwe soorten introduceren
Nieuwe kruidlaag aanleggen
  Zaadbank op maat
Notes:   Goede aanleg en goed beheer vragen kennis
  “Duur”
  Snel het gewenste beeld

## Slide 134: Overzicht
Beheer
Algemeen

## Slide 135: Beheer
Beheer
  Aantal maaibeurten
    Productiviteit van het grasland
    Hoe armer, hoe meer bloei
    Verbetergraslanden = meer maaibeurten
  Periodes
    Gewenste beeld
  Wijze
    Maaien én afvoeren

## Slide 136: Beheer
Beheer bepaalt
  Uitzicht
  Samenstelling kruidlaag
  Biodiversiteit
  …
Haal kennis in huis!

## Slide 137: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Alles in eenzelfde periode, ev. meerdere beurten/jaar
  Kennis
    Gemakkelijke planning
  Doelen
    Uitzicht primeert
    Ontwikkelen van “standaard-biodiversiteit”
      Doorgaans 2 maaibeurten/jaar
      1ste ½ juni, dip in de bloei + zaden van voorjaarsbloeiers zijn rijp
      2de voor ½ september (niet lang de winter in)

## Slide 138: Beheer
Maairegime
  Periodes en aantal beurten
    Afgestemd op de aanwezige en potentiele biodiversiteit
    Ondersteunen wat van nature lokaal aanwezig is
  Kennis
    Meer kennis nodig en ev. meer werk
  Doelen
    Bepaalde graslandtypes ontwikkelen
    Biodiversiteit (sterk) verhogen
Notes:         Zie cursus natuurontwikkeling
        Natuurverenigingen inzetten

## Slide 139: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Sinusbeheer en/of gefaseerd beheer
    Afgestemd op de aanwezige en potentiele biodiversiteit
  Kennis
    Meer kennis en planning nodig
  Doelen
    Op ieder oppervlakte een andere biodiversiteit creëren
    Meer beleving en meer afwisseling in beelden doorheen het jaar creëren dan bij ‘alles maaien in dezelfde periodes(s)’

## Slide 140: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Sinusbeheer
      1ste maal maaien
0
0
1
1
1
0

## Slide 141: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Sinusbeheer
      1ste maal maaien
      2de maal maaien
1
0
0
1
1
0
2
2
1
0

## Slide 142: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Sinusbeheer
      1ste maal maaien
      2de maal maaien
      3de maal maaien
1
0
0
1
1
0
2
2
1
0
2
1
1
1

## Slide 143: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Sinusbeheer
      4 types
A
B
C
D

## Slide 144: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Gefaseerd beheer
      Toevluchtsplaatsen voor fauna voorzien

## Slide 145: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Gefaseerd beheer
      Toevluchtsplaatsen voor fauna voorzien

## Slide 146: Beheer
Maairegime
  Periodes
    Gefaseerd beheer
      Toevluchtsplaatsen voor fauna voorzien + diversiteit

## Slide 147: Beheer
Begrazing
  Periodes
    Alle, uitz. winter  bijvoeren
  Kennis
    Herders, natuurorganisaties, …
  Doelen voorbeeld Hasselt
    Begrazen moeilijke stukken
    Japanse duizendknoop
    “Biodiversiteits-sneltrein”
    Beleving en toerisme
Bron: Het laatste nieuws, geraadpleegd 2021_09_15
https://www.hln.be/hasselt/schapen-houden-het-hasseltse-groen-kort~aedb0767/?fbclid=IwAR1tK15bOqIQJF5DylxwTPF0N3CaXsl2IL7SaARRyGFfXm3z3vrwNQQVIUg

## Slide 148: Inhoud
Dynamisch product
  Deze presentatie wordt aangepast bij nieuwe inzichten
    Onder andere verkregen via feedback van de gebruikers
    Feedback geven kan op: vvog@vvog.info
        Titel: PPTX ‘Graslanden – inleiding LA dag_maand_jaar’ (LA = laatste aanpassing)
        Dia nummers vermelden
        Tekst, films, audiobestanden, … .
        Afbeeldingen die VVOG mag gebruiken
VVOG